Конкурсное задание

Чемпионат WorldSkills

по компетенции:

Мобильная робототехника 10+

ВВЕДЕНИЕ

Конкурсное задание «Робот по обслуживанию склада» состоит в том, что:

участникам соревнований следует автоматизировать процесс сортировки и складирования «товара» на складе условной торговой компании, путем создания автономного робота, способного получить «товар» в зоне приема и разместить его на соответствующем «стеллаже» в зоне хранения.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ

Соревновательные дни:

Первый̆ соревновательный̆ день (С1) отводится на повторную сборку робота и создание набора базовых программ для демонстрации базовой̆ функциональности робота.

В течение дня, по установленному организаторами графику, участники должны представить свои презентации, а в конце дня, в отведенное для этого организаторами время, продемонстрировать базовую функциональность своих роботов.

Второй соревновательный день (С2) предназначен для отладки робота и выполнения тестового задания.

Третий и четвертый день (С3, С4) посвящены выполнению оценочных заданий по «приему и сортировке «товара» на складе торговой компании» (см. далее).

Оборудование площадки соревнований

Площадка для соревнований состоит из двух одинаковых полей, установленных вплотную друг к другу по длинной стороне.

Каждое поле представляет собой ровную поверхность белого цвета, размером от 1000х2000 см до 1500х2500 мм с бортиком по периметру, высотой от 50 мм

Примечание: допускается использовать в качестве основы стандартный лист фанеры размером 1220х2440 мм или поля для соревнований FIRST Lego League.

На поле имеются следующие зоны:

- Стартовая зона, в которой робот находится в начале выполнения задания (размер зоны 350х350 мм).

- Зона приема «товара» (размер зоны 250х650 мм).

- «Стеллажи» для размещения товара, на каждом из «стеллажей» размещаются «товары» одного вида (размер одного «стеллажа» 200х200 мм).

Зоны на поле и «стеллажи» выделены линиями темного цвета (ширина линии 2-5 мм), маршрут следования робота обозначен направляющими и вспомогательными линиями (ширина линии 18-20 мм).

Примечания: размеры и расположение зон могут быть изменены до начала соревнований.

Размеры и расположение зон, как и стартовая позиция и ориентация робота, неизменны в течение всего дня испытаний.

| BASE | Стартовая позиция робота |
| --- | --- |
|  | Вспомогательные направляющие линии |
| A | Зона приема «товара» |
| 1, 2, 3, 4 | «Стеллажи» для размещения «товара» |
|  | Место размещения «товара» |

«Товар» на складе представлен игровым элементом соревнований FTC – пластиковым кубиком с размером стороны 50 мм.

«Товар» на каждой сплошной стороне имеет цветную метку (размер метки 40х40 мм).

заданиЕ

Задания С2 – «прием товара»:

- Робот прибывает в зону приема «товара», «получает» «товар» и доставляет его на соответствующий коду «стеллаж» в зоне складирования, возвращается, чтобы «получить» следующий «товар». Оценивается общее число размещенных «товаров» за время выполнения задания. В данном задании общее количество «товаров» – 4, по одному на каждый «стеллаж». В начале дня экспертами определяется цветовой код каждого «стеллажа».

Примечание: «размещенным» считается «товар», находящийся на момент подсчета очков в пределах обозначенной на поле зоны «стеллажа».

Задания С3 – «сортировка товаров»:

- То же, но количество «товаров» от 5 до 8. Робот последовательно «получает» по одному «товару» и доставляет его на соответствующий коду «стеллаж» в зоне складирования, размещая в обозначенное место. Если робот привозит «товар» на данный «стеллаж» в первый раз, то «товар размещается в глубине «стеллажа», при повторной доставке «товара» на данный «стеллаж», его размещение осуществляется на передний план. В заезде оценивается общее число правильно размещенных на «стеллаж» «товаров» за время выполнения задания. В начале дня экспертами определяется цветовой код каждого «стеллажа».

Примечание: «размещенным» считается «товар», находящийся на момент подсчета очков в пределах обозначенного на «стеллаже» месте размещения товара.

Задания С4 – «сортировка комплектов товаров»:

- То же, но количество «товаров» – 8, состоит из 4-х пар «товаров». Робот последовательно «получает» комплект «товаров» (по два) и доставляет его на соответствующий коду «стеллаж» в зоне складирования, размещая в обозначенное место. Если робот привозит «товар» на данный «стеллаж» в первый раз, то «товар размещается в глубине «стеллажа», при повторной доставке «товара» на данный «стеллаж», его размещение осуществляется на передний план. В заезде оценивается общее число правильно размещенных на «стеллажах» комплектов «товаров» за время выполнения задания. В начале дня экспертами определяется цветовой код каждого «стеллажа».

Примечание: «размещенным» считается «товар», находящийся на момент подсчета очков в пределах обозначенного на «стеллаже» месте размещения товара.

Порядок выполнения заданий

До начала выполнения заезда робот проходит проверку на наличие единственной программы управления.

Перед началом выполнения задания робот устанавливается участниками в зону старта. По команде эксперта участник переводит робота в автономный режим работы. В дальнейшем робот выполняет задание в полностью автономном режиме.

При нештатных ситуациях, возникающих во время заезда (замена батареек, корректировка и настройка датчиков и т.п.) остановка времени заезда не предусмотрена.

При вмешательстве участников соревнований в работу робота во время заезда, робот возвращается в стартовую позицию. Отсчет времени заезда не прекращается.

Допустимое оборудование, материалы, программное обеспечение

В конструкции робота может использоваться только один программируемый блок управления LEGO Mindstorms (NXT, EV3). Количество моторов не ограничено. Также можно использовать следующие датчики в указанном максимальном количестве:

| Наименование | Количество, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Датчик света/освещенности/цвета | 4 |  |
| Датчик касания | 2 |  |
| Датчик расстояния | 2 | Допускается использование ИК и/или УЗ датчиков |
| Гироскопический датчик | 1 |  |
| Компас | 1 |  |

Используемое программное обеспечение: Robolab, LEGO Mindstorms NXT (NXT­G), LEGO Mindstorms EV3, RobotC, LabVIEW и т.п.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение Конкурсного задания оценивается по следующим критериям:

- общая организация и управление ходом выполнения работ;

- навыки взаимодействия, коммуникации и командной работы;

- навыки документирование работ и подготовки сопроводительной документации;

- навыки создания конструкции робототехнический системы на базе типовых решений;

- навыки сборки и отладки робототехнический системы;

- навыки программирования робототехнический системы на основе типовых алгоритмов и программных решений;

- навыки отладки и настройки робототехнический системы;

- навыки пуско-наладки и сдачи в эксплуатацию робототехнический системы;

- результаты выполнения задания.

Компьютерная презентация (Power Point) показывает в полной̆ мере деятельность участника по подготовке к соревнованиям.

Презентации участников должны включать:

- изображения и минимальное количество текста, представляющие эволюцию конструкции робота;

- изображения и минимальное количество текста, представляющие стратегию выполнения задачи;

- изображения и минимальное количество текста, представляющие процесс сборки робота в целом;

- использованные решения, касающиеся конкретных систем (электрика/ механика/ программирование) в использование необходимых для понимания схем и изображений;

- информацию об образовательной организации/промышленном партнере;

- информацию о членах команды.

Примечание: полный список критериев оценки презентации и задания до сведения участников не доводится.