|  | В рамках подготовки к Региональному чемпионату профессионального мастерства для школьников Juniorskills Russia – 2017 |
| --- | --- |
|  | Техническое описание |
|  | Столярное дело Дата проведения: 01.12.17 -02.12.17 Время с 09.00. |

- ВВЕДЕНИЕ.

- ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЪЕМ РАБОТ.

- ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ЧАСТИ.

- СИСТЕМА ОЦЕНОК И КРИТЕРИЙ

- ТРЕБОВАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

- ВВЕДЕНИЕ

1.1.Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1. Название профессиональной компетенции: «Столярное дело»

1.1.2.Описание профессионального навыка

Компетенция включает знания по следующим основным требованиям:

- Технология выполнения (исполнения) конкурсных работ;

- Соблюдение при выполнении конкурсных заданий;

- Подборка подходящего оборудования и инструмента для выполнения конкурсных работ;

- Владение навыками расчета времени выполнения конкурсных работ

- Соблюдение санитарно-гигиенических условий выполнения конкурсных заданий.

Самою важною отраслью деревообрабатывающей промышленности является столярное дело, занимающееся более тонкой и тщательной обработкой дерева, чем оно существенно отличается от плотничного дела.

- ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в компетенции «Столярное дело». Конкурсное задание состоит только из практических работ

2.1 Требования к квалификации

Участники должны обладать уверенными познаниями в профессиональных областях, относящихся к вырезанию  по дереву.

Общая профессиональная пригодность участника конкурса:

1.Знания в следующих областях:

- Знания по технике безопасности при изготовлении изделий, включая умения необходимые для применения основных правил техники безопасности и правил действия в аварийных ситуациях, поддерживание безопасных условий на своем рабочем месте и на других рабочих местах;

- Знать  правила техники безопасности и охраны труда.

2. Умение:

- Читать и извлекать точные технические данные из инструкций, правил;

- Использовать и обслуживать измерительное оборудование(линейка, шаблон);

- Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование  ( включая знание правил техники безопасности и норм эксплуатации лобзика при надевании пилки);

- Выполнять операции  по выпиливанию лобзиком;

2.2. Объем работ

Участник должен самостоятельно выполнить составленные экспертной комиссией практические задания. Общий объем выполнения работ рассчитан на 4 часа.

2.3. Конкурсные задания

2.3.1. Формат конкурсного задания

По своему формату, конкурсное задание представляется собой серию из нескольких заданий, выполняемых последовательно. Задание для всех конкурсантов одинаковое по группам.

1 группа(10+) . 2 группа(14+)

2.3.2. Структура конкурсного задания:

Конкурсное задание состоит из практической части.

Общее время на выполнение практического задания составляет  4  часа.

Задание включает в себя:

1 группа – изготовление  шкатулки  Любистока (конструктор).  (см. карту технологического процесса задания)

2 группа - корзинку для яйца (конструктор) (см. карту технологического процесса задания).

Время, которое дается на выполнение задания 4 часа 00 минут. По истечении 4 часов выполнение конкурсного задания будет прервано Техническим экспертом.

Все средства предоставляются организаторами.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ЧАСТИ.

- СИСТЕМА ОЦЕНОК И КРИТЕРИИ.

На каждую выполненную операцию выставляются оценки по 5 шкале. К основанным на критериях оценки относятся:

Критерии для 1 группы:

- Точность нанесения рисунка

- Актуальность выпиливания

- Соединение

- Сборка

- Внешний вид изделия (законченное изделие)

- Соответствие условиям задания

- Наличие спецодежды

- Соблюдение техники безопасности

- Организация рабочего пространства (в том числе уборка после окончания работы)

- Оценка за выдержанные параметры (без трещин, сколов, сучков);

- Оценка за выдержанную пропорцию разметки;

Критерия для 2 группы:

- Оценка за качество выпиливания по разметки;

- Оценка за отверстие для пилки.

- Точность нанесения рисунка

- Актуальность выпиливания

- Соединение

- Сборка

- Внешний вид изделия (законченное изделие)

- Соответствие условиям задания

- Наличие спецодежды

- Соблюдение техники безопасности

- Организация рабочего пространства (в том числе уборка после окончания работы)

- Оценка за выдержанные параметры (без трещин, сколов, сучков);

- Оценка за выдержанную пропорцию разметки;

5.1. Критерии оценки

Критерии оценки и количество выставляемых баллов разрабатывается и утверждается экспертно- методическим советом и предъявляется участникам конкурса для ознакомления за один час до проведения конкурса.

- ТРЕБОВАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

См. документацию по технике безопасности и охране труда ( Приложение 1). Также необходимо соблюдать следующие отраслевые требования к технике безопасности:

- Все участники должны быть одеты в спецодежду;

- Все участники должны до начала конкурса научиться обращению на площадке оборудованию;

- Приступая к работе с лобзиком, каждый конкурсант обязан знать устройство и схему работы используемых инструментов , а также правило пользования ими;

- Наличие аптечки первой помощи.

Внимание!  Количество рабочих мест ограничено. (в 1 группе – 10 мест, в 2 группе – 10 мест). Участники, не имеющие необходимые материалы и инструменты, рабочую одежду, не допускаются к соревнованиям.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

На проведение конкурса – подготовки к Региональному чемпионату профессионального мастерства Junior skills Russia- 2017 в РС(Я) по компетенции «Столярное дело» необходимы следующие материалы и оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований:     (к 1 и 2 группам одинаковые требования).

| п/п | Наименование | Ответственный | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащение рабочего места участника (Возраст 10+): |
| 1 | Шаблон А4 | НСОШ №2 |  |
| 2 | Сверло 2мм, 3мм | Представляется самим участником | 1 |
| 3 | Лобзик с металлической рамкой | Представляется самим участником | 1 |
| 4 | Пилки 2мм не ниже 3 | Представляется самим участником | На усмотрение участника |
| 5 | Карандаш простой | Представляется самим участником | 1 |
| 6 | Кнопки | Представляется самим участником | 4 |
| 7 | Копировальная бумага | Представляется самим участником | 1 |
| 8 | Плоскогубцы | Представляется самим участником | 1 |
| 9 | Шуруповерт | Представляется самим участником | 1 |
| 10 | Наждачная бумага | Представляется самим участником | 1 |
| 11 | Заготовки деталей (фанера 210х297мм) | Представляется самим участником | (10+) 4шт (14+) 6шт |
| 12 | Аптечка | НСОШ №2 | 1 |
| 13 | Верстак столярный | НСОШ №2 | 10 |
| 14 | Табурет | НСОШ №2 | 10 |
| 15 | Рабочая одежда | Представляется самим участником | 1 |
| 16 | Выпиловочный столик | НСОШ №2 | 10 |

Для экспертов

| п/п | Наименование | Прим. | Ответственный | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол |  | НСОШ №2 | 2 |
| 2 | Стул |  | НСОШ №2 | 4 |
| 3 | Кулер с водой |  | НСОШ №2 | 1 |

Конкурсное задание 10+

|  | 1 группа – изготовление шкатулки Любистока (конструктор) Виды работ: Шлифовка фанеры; Перенос рисунка по шаблону. Просверлить сквозные отверстии для выпиливание лобзиком; Вставить пилку в отверстие и закрепить |
| --- | --- |

Конкурсное задание 14+

|  | 2 группа – изготовление корзинку для яйца (конструктор) Виды работ: Шлифовка фанеры; Перенос рисунка по шаблону. Просверлить сквозные отверстии для выпиливание лобзиком; Вставить пилку в отверстие и закрепить к лобзику; Выпиливание доски по разметке; Пробная сборка и подгонка; Окончательная сборка изделия |
| --- | --- |

По всем вопросам обращаться по тел. 89245938518 (Николаев Ярослав Ильич)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Приходи на конкурс за 15 минут до начала

- Входи в кабинет «» только с разрешения учителя

Отраслевые требования техники безопасности

- Работая лобзиком, необходимо соблюдать следующие правила безопасного труда и санитарно-гигиенические требования.

1. Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную одежду.

2. На рабочем месте должны находиться только те инструменты и предметы, которые непосредственно необходимы для выполнения практического задания.

3. Пользоваться следует лишь исправным, хорошо настроенным инструментом.

4. Инструменты и приспособления следует располагать на верстаке таким образом, чтобы они не выступали за пределы верстака и не падали наземь.

5. Столик для выпиливания должен быть надежно закреплен.

6. В процессе работы следует сидеть прямо.

7. Пилочку лобзика следует держать перпендикулярно к заготовке.

8. Пилить нужно равномерно, выполняя движения вверх-вниз, не нажимая сильно на пилочку, чтобы она не сломалась.

9. Пальцы рук нельзя размещать близко и напротив движения пилочки.

10. Работая инструментом, нельзя отвлекаться и мешать работать другим.

11. Запрещается сдувать опилки, образовавшиеся в результате пиления. Убирать их необходимо щеткой-сметкой.

12. Колющие и режущие инструменты передают острыми частями «к себе», а принимают – «от себя».

13. По завершении работы инструменты нужно разместить в отведенном месте, а рабочее место убрать.